GİRİŞ

Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İNTES tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüileri alınarak değerlendirilmiş ve MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği MYK’nın görevlendirdiği İNTES tarafından güncellenmiş ve … tarih ve … sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ANTİFRİZ: Radyatörde bulunan soğutma sıvısının donma derecesini düşüren, kaynama derecesini yükselten ve korozyonlara karşı koruma sağlayan sıvı karışımını,

COMMON RAİL: Yeni nesil dizel yakıt sistemini,

DİREKSİYON SİSTEMİ: Lastik tekerlekli iş makinelerinin direksiyona kumanda edilerek sağa veya sola yönlenmesini sağlayan sistemi,

FİLTRE: Sıvı, hava, yağ, yakıt ve gazların içerisinde bulunan aşındırıcı maddelerden temizlenmesini sağlayan süzücüye,

GRES YAĞI: Madensel tuzlar ile madensel sabunların karıştırılmasından elde edilen katı yağlayanı,

GRESÖRLÜK: Hareketli parçaların yağlanmasına yardımcı olan aparatını,

HİDROMOTOR: Basınçlı hidrolik yağ ile çalışan, hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye çeviren devre elemanını,

HİDROLİK POMPA: Kendilerini tahrik eden mekanizmalar tarafından iletilen enerjiyi hidrolik çalışma enerjisine çeviren devre elemanını,

HİDROLİK SİSTEM: Basınçlı akışkanın sahip olduğu hidrolik enerji ile doğrusal, dairesel ve açısal hareket elde etmek için düzenlenen sistemi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

LASTİK HAVA BASINCI: Lastik tekerli iş makinelerinin lastiklerinin çalışma basıncını,

PERİYODİK BAKIM: Arızaları büyümeden önlemek suretiyle makineleri işler vaziyette tutan ve bu suretle istihsali artırarak ekonomi temin eden koruyucu bakım hizmetlerini,

PERİYODİK BAKIM KARTLARI: İş makinesinin özelliklerinin, yapılan periyodik bakımların, arızaların, arızanın kim tarafından nasıl giderildiğinin vb. kayıtlarının yapıldığı formlardan oluşan kart ya da kartları,

SIZDIRMAZLIK ELEMANI (ORİNG): Hidrolik devrelerdeki sıvının yüksek basınç altında çalışmasından dolayı devredeki sızıntıları engelleyen parçayı,

ŞANZIMAN: Aracın yönünün ve hızının seçilmesine olanak sağlayan mekanizmayı,

MOTOR HAVA SİSTEMİ: Motor silindirlerine temiz, yeterli miktarda hava gönderilmesi ve yanmış egzoz gazlarının dışarı atılmasını sağlayan sistemi,

MOTOR SOĞUTMA SİSTEMİ: Motorun çalışma ısısında tutulmasını sağlayan, ayrıca şanzıman ve hidrolik sistem gibi diğer sistemlerin soğutulmasına yardımcı olan sistemi,

MOTOR YAĞLAMA SİSTEMİ: Motorda sürtünme ve aşıntıların en aza indirilmesi, motor parçalarının yağlanmasını sağlayan sistemi,

MOTOR YAKIT SİSTEMİ: Belirli zamanda ve belirli miktardaki yakıtı silindirlere ulaştıran ve motorda yakılması için hazırlanmasını sağlayan sistemi,

TURBO ŞARJER: Motordaki atıl olan egzoz gazının enerjisi ile çalışan ve emme manifolduna cebri olarak hava gönderip motor gücünün artmasını sağlayan hava kompresörünü

ifade eder.

| 13UY0171-3 KAZICI YÜKLEYİCİ (BEKO LODER) OPERATÖRÜ ULUSAL YETERLİLİĞİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİĞİN ADI | Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü |
| 2 | REFERANS KODU | 13UY0171-3 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ | ISCO 08: 8342 (Hafriyat makineleri ve benzer makinelerin operatörleri) |
| 5 | TÜR | - |
| 6 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 7 | A) YAYIN TARİHİ | 02.11.2011 |
|  | B) REVİZYON NO | 01 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ | …/… /2021 |
| 8 | AMAÇ | Bu yeterlilik Kazıcı Yükleyici Operatörü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. |
| 9 | YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I |
| 12UMS0273-3 Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı |
| 10 | YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I |
| Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir. |
| 11 | YETERLİLİĞİN YAPISI |
| 11-a) Zorunlu Birimler |
| 11UY0028 – 3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma 11UY0028 – 3 / A2 Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörlüğünde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi |
| 11-b) Seçmeli Birimler |
| - |
| 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri |
| Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gereklidir. |
| 12 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. |
| 13 | DEĞERLENDİRİCİ ÖLÇÜTLERİ |
| Değerlendiricinin aşağıdaki alternatiflerden en az birini sağlıyor olması gerekmektedir: Mühendislik, teknik eğitim, teknoloji fakülteleri ile meslek yüksekokullarının iş makineleri, makina veya otomotiv bölümlerinin herhangi birinden mezun olup, ilgili alanda en az 3 yıl eğitmen olarak çalışmış olmak, Üniversitelerin iş makineleri, makine, otomotiv bölümlerinin herhangi birinden lisans veya ön lisans mezunu olmak, ilgili alanda en az üç (3) yıl çalışmış olmak Meslek lisesi mezunu olup Kazıcı yükleyici (Beko Loder) operatörü olarak en az yedi (7) yıl süreyle çalışmış olmak. Yukarıdaki özelliklere sahip olan ve ölçme değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere ilgili alanda sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(ları), ölçme değerlendirme ve ölçme – değerlendirmede kalite güvencesi, İSG konularında eğitim sağlanmalıdır. |
| 14 | BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ | Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. |
| 15 | GÖZETİM SIKLIĞI | - |
| 16 | BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ | 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. |
| 17 | MESLEKTE YATAY ve DİKEY İLERLEME YOLLARI | - |
| 18 | YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN / GÜNCELLEYEN KURULUŞ(LAR) | Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) |
| 19 | YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK İnşaat Sektör Komitesi |

| 13UY0171-3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI ILE ÇEVRE KORUMA YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma |
| 2 | REFERANS KODU | 13UY0171–3/A1 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ | 02/11/2011 |
|  | B) REVİZYON NO | 01 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ | …/…/2021 |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| 12UMS0273-3 Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |
| Öğrenme Kazanımı 1: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri açıklar. Alt Öğrenme Kazanımı 1.1: Çalışma alanında İSG ile ilgili uygulanması gereken önlemleri açıklar. 1.2: İş sağlığı ve iş güvenliği için kullanması gereken KKD’leri listeler. 1.3: Çalışma alanının güvenlik açısından nasıl kontrol edildiğini açıklar. Öğrenme Kazanımı 2: Çevresel risklerinin azaltılmasına yönelik yapılması gerekenleri açıklar. Alt Öğrenme Kazanımı 2.1: Ortaya çıkan atıkların türlerine göre nasıl toplanması gerektiğini açıklar. 2.2: Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamanın nasıl yapılacağını açıklar. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| (T1) Çoktan seçmeli sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri A2 biriminin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN / GÜNCELLEYEN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK İnşaat Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Eğitim İçeriği:

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri

  - Çalışma alanında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri

  - İSG için kullanılması gerekli KKD’ler

  - Çalışma alanının güvenlik açısından kontrolü

- Çevresel risklerin azaltılmasına yönelik işlemler

  - Ortaya çıkan atıkların türlerine göre toplanması

  - Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflama

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar. | A.1.1 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar. | A.1.3 A.1.9 | 1.1 | T1 |
| BG.3 | Kazaya sebebiyet verecek davranışları listeler. | A.1.4 | 1.1 | T1 |
| BG.4 | Çalışma alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bulundurulması gerekli olan ekipmanları listeler. | A.1.5 A.1.6 | 1.1 | T1 |
| BG.5 | Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını listeler. | A.1.7 | 1.1 | T1 |
| BG.6 | İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler. | A.1.2 | 1.2 | T1 |
| BG.7 | Çalışacağı alanının İSG açısından güvenlik kontrolünün nasıl yapacağını açıklar. | A.1.7 A.2.1 A.2.2 | 1.3 | T1 |
| BG.8 | Çalışma alanında tehlikeye neden olabilecek durumları listeler. | A.2.3 A.2.4 A.2.5 | 1.3 | T1 |
| BG.9 | Ortaya çıkan atıkların türlerine göre nasıl toplanması gerektiğini açıklar. | A.3.1 | 2.1 | T1 |
| BG.10 | Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamanın nasıl yapılacağını açıklar. | A.3.2 | 2.2 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

-

13UY0171-3/A2 KAZICI YÜKLEYİCİ (BEKO LODER) OPERATÖRLÜĞÜNDE GENEL MESLEKİ BİLGİ VE UYGULAMA BECERİSİ YETERLİLİK BİRİMİ

| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Kazici Yükleyici (Beko Loder) Operatörlüğünde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi |
| --- | --- | --- |
| 2 | REFERANS KODU | 13UY0171-3/A2 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ | 02/11/2011 |
|  | B) REVİZYON NO | 01 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ | …/…/2021 |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| 12UMS0273-3 Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |
| Öğrenme Kazanımı 1: İşe hazırlık yapar. Alt Öğrenme Kazanımı: 1.1: Yapılacak iş ile ilgili olarak yetkiliden/ilgiliden alınması gereken bilgileri açıklar. 1.2: Yapılacak iş ile ilgili araç, gereç ve ekipman hazırlığını açıklar. 1.3: Çalışacağı zemine göre lastik hava basıncı / palet ayarı yapar. 1.4: İş öncesi kazıcı yükleyicinin genel temizliğini yapar. 1.5: Motoru çalıştırır. 1.6: Çalışacağı zeminin durumunun nasıl olması gerektiğini açıklar. Öğrenme Kazanımı 2: Kazıcı Yükleyicinin (Beko Loder) genel kontrollerini yapar. Alt Öğrenme Kazanımı: 2.1: Kazıcı yükleyicinin günlük bakım ve kontrollerini yapar. 2.2: Basit arıza ve eksikliklerin nasıl giderileceğini açıklar. 2.3: Kazıcı yükleyicinin periyodik bakımlarının nasıl yapılması gerektiğini açıklar. 2.4: Bakım ve kontrol kayıtlarının nasıl tutulması gerektiğini açıklar. Öğrenme Kazanımı 3: Kazıcı Yükleyiciyi (Beko Loder) nakleder. Alt Öğrenme Kazanımı: 3.1: Kazıcı yükleyiciyi çekici ile nasıl nakledeceğini açıklar. 3.2: Kazıcı yükleyiciyi yürüterek nakleder. Öğrenme Kazanımı 4: Kazıcı Yükleyiciyle (Beko Loder) Kazı, yükleme, kanal-temel açma ve dolgu işlemlerini yapar. Alt Öğrenme Kazanımı: 4.1: Kazı işlerini yapar. 4.2: Yükleme işlerini yapar. 4.3: Kanal ve temel açma işlerini nasıl yapacağını açıklar. 4.4: Kanal ve temel dolgu işlerini nasıl yapacağını açıklar. Öğrenme Kazanımı 5: Kazıcı yükleyiciyi (Beko Loder) park eder veya depolar. Alt Öğrenme Kazanımı: 5.1: Çalışma periyodu sonunda kazıcı yükleyiciyi park eder. 5.2: Uzun süreli beklemelerde kazıcı yükleyiciyi nasıl depolayacağını açıklar. Öğrenme Kazanımı 6: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alır. Alt Öğrenme Kazanımı: 6.1: Çalışma alanında İSG ile ilgili alınan önlemleri uygular. 6.2: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| (T1) Çoktan Seçmeli Sınav: A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| (P1) Performans Sınavı: A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden %70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN / GÜNCELLEYEN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK İnşaat Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Eğitim İçeriği:

- İşe hazırlık işlemleri

1.1: Yapılacak iş ile ilgili olarak yetkiliden/ilgiliden bilgi alma

1.2: Araç, gereç ve ekipman hazırlığı

1.3: Çalışacağı zemine göre lastik hava basıncı / palet ayarı

1.4: İş öncesi kazıcı yükleyicinin genel temizliği

1.5: Motoru çalıştırılması

1.6: Zemini çalışmaya hazır hale getirilmesi

- Kazıcı yükleyicinin genel kontrolleri

2.1: Kazıcı yükleyicinin günlük bakım ve kontrolleri

2.2: Basit arıza ve eksiklikleri giderilmesi

2.3: Kazıcı Yükleyicinin periyodik bakımı

2.4: Bakım ve kontrol kayıtlarını tutulması

- Kazıcı yükleyici nakletme işlemi

3.1: Kazıcı yükleyicinin çekici ile nakledilmesi

3.2: Kazıcı yükleyiciyi yürüterek nakledilmesi

- Kazıcı yükleyiciyle kazı, dolgu, yükleme ve benzeri işlemler

4.1: Kazı işlerinin yapılması

4.2: Yükleme işlerinin yapılması

4.3: Kanal ve temel açma işlerinin yapılması

4.4: Kanal ve temel dolgu işlerinin yapılması

- Kazıcı yükleyicinin park etme veya depolanması işlemleri

5.1: Çalışma periyodu sonunda kazıcı yükleyiciyi park etme

5.2: Uzun süreli beklemelerde kazıcı yükleyiciyi depolama

- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemler

6.1: Çalışma alanında İSG ile ilgili alınan önlemleri uygulama

6.2: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışma

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

- BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Sözlü ya da yazılı olarak yapacağı işle ilgili alması gereken bilgilerin neler olacağını açıklar. | B.1.1 B.1.2 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Yapılacak işe uygun ataşmanların fonksiyonlarını açıklar. | B.2.1 | 1.2 | T1 |
| BG.3 | Ataşmanların nasıl sökülüp takılacağını açıklar. | B.2.2 | 1.2 | T1 |
| BG.4 | İş emniyeti ile ilgili koruyucu ekipmanları nasıl kullanacağını açıklar. | B.2.4 | 1.2 | T1 |
| BG.5 | Motoru nasıl çalıştıracağını açıklar. | B.5.1 B.5.2 | 1.5 | T1 |
| BG.6 | Çalışacağı zeminin durumunun nasıl olması gerektiğini açıklar (yumuşak, sert vb.). | B.6.1 | 1.6 | T1 |
| BG.7 | Tüm sistem ve ekipmanların sıvı seviye kontrollerini (yağ, antifriz, yakıt ve benzeri) listeler. | C.1.1 | 2.1 | T1 |
| BG.8 | Akü ve kayışlar ile ilgili genel kontrollerin nasıl yapılacağını sıralar. | C.1.3 C.1.4 | 2.1 | T1 |
| BG.9 | Tüm sistem ve ekipmanların sızıntı kontrollerinin nasıl yapılacağını açıklar. | C.1.6 | 2.1 | T1 |
| BG.10 | Kazıcı yükleyicinin gösterge ve ikaz lambalarının işlevlerini açıklar. | C.1.8 | 2.1 | T1 |
| BG.11 | Operatör el kitabında tanımlanan basit arıza ve eksikliklerin nasıl giderileceğini açıklar. | C.2.1 | 2.2 | T1 |
| BG.12 | Kazıcı yükleyicinin belirlenen çalışma saatlerine göre periyodik bakımlarının nasıl yapılması gerektiğini açıklar. | C.3.1 C.3.2 | 2.3 | T1 |
| BG.13 | Bakım ve kontrol kayıtlarının nasıl tutulması gerektiğini açıklar. | C.4.1 C.4.2 | 2.4 | T1 |
| BG.14 | Kazıcı yükleyiciyi çekiciye nasıl bindireceğini açıklar. | D.1.1 D.1.2 D.1.3 D.1.4 D.1.5 D.1.6 D.1.7 D.1.8 D.1.9 | 3.1 | T1 |
| BG.15 | Makina ile nasıl kazı yapılacağını açıklar. | E.1.1 E.1.2 E.1.3 E.1.4 | 4.1 | T1 |
| BG.16 | Makina ile nasıl yükleme yapılacağını açıklar. | E.2.1 E.2.2 E.2.3 E.2.4 E.2.5 | 4.2 | T1 |
| BG.17 | Makina ile nasıl kanal ve temel açma işleri yapılacağını açıklar. | E.3.1 E.3.2 E.3.3 E.3.4 E.3.5 E.3.6 | 4.3 | T1 |
| BG.18 | Makina ile nasıl kanal ve temel dolgu işleri yapılacağını açıklar. | E.4.1 E.4.2 E.4.3 E.4.4 E.4.5 | 4.4 | T1 |
| BG.19 | Park etme işleminin nasıl yapılacağını açıklar. | F.1.1 F.1.2 F.1.3 F.1.4 F.1.5 F.1.6 | 5.1 | T1 |
| BG.20 | Uzun süreli depolama işleminin nasıl yapılacağını açıklar. | F.2.1 F.2.2 F.2.3 F.2.4 F.2.5 | 5.2 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | Kazıcı yükleyicilerde lastik hava basıncını kontrol ederek, yeterli değilse basıncı katalog / işletme değerlerine uygun hale getirir. | B.3.1 | 1.3 | P1 |
| BY.2 | İşe başlamadan önce kazıcı yükleyicinin kabin içi temizliğini yapar. | B.4.1 | 1.4 | P1 |
| *BY.3 | Motoru çalışma sıcaklığına getirir. | B.5.2 | 1.5 | P1 |
| BY.4 | Tüm sistem ve ekipmanların sıvı seviye kontrollerini (yağ, antifriz, yakıt ve benzeri) yaparak, seviyelerde eksiklik varsa yetkiliye bildirir. | C.1.1 | 2.1 | P1 |
| *BY.5 | Yakıt tankından veya yakıt filtresinden su ve çökelti boşaltma işlemini yapar. | C.1.5 | 2.1 | P1 |
| BY.6 | Tüm sistem ve ekipmanların sızıntı kontrollerini yaparak, sızıntı varsa yetkiliye bildirir. | C.1.6 | 2.1 | P1 |
| BY.7 | Kepçe ve tırnaklarının aşıntı ve hasar kontrollerini yaparak, aşıntı ve hasar varsa yetkiliye bildirir. | C.1.7 | 2.1 | P1 |
| BY.8 | Kazıcı yükleyicinin tüm gösterge ve ikaz lambalarının çalışıp çalışmadığını kontrol ederek, çalışmayan gösterge veya ikaz lambası varsa yetkiliye bildirir. | C.1.8 | 2.1 | P1 |
| *BY.9 | Kumanda kol, pedal ve levyelerinin çalışıp çalışmadığını kontrol ederek, çalışmayan kol, pedal ve levye varsa yetkiliye bildirir. | C.1.10 | 2.1 | P1 |
| BY.10 | Günlük greslemeyi yapar. | C.1.13 | 2.1 | P1 |
| *BY.11 | Kısa mesafelerde makineyi trafik kurallarını dikkate alarak yürüterek nakleder. | D.2.1 D.2.2 | 3.2 | P1 |
| BY.12 | Kepçe kesme ağzını en iyi şekilde malzemeye girmesi için ayarlar. | E.1.1 | 4.1 | P1 |
| BY.13 | Malzemeye girme derinliğini ayarlayarak makineyi ileri doğru sürer. | E.1.2 | 4.1 | P1 |
| BY.14 | Malzemenin kepçeye dolması için kepçe toplama hareketini yapar. | E.1.3 | 4.1 | P1 |
| BY.15 | Kazılan malzemeyi uygun bir alana depolar. | E.1.4 | 4.1 | P1 |
| *BY.16 | Makinenin Beko tarafı ile kazı yaparken destek ayaklarını ve Loder kepçesini zemine indirerek emniyetli çalışma konumuna getirir. | E.1.5 E.2.6 | 4.1 | P1 |
| *BY.17 | Kamyon yükleme tekniklerini uygular. | E.2.1 | 4.2 | P1 |
| BY.18 | Kepçeyi tam doldururarak uygun konumda tutar. | E.2.3 | 4.2 | P1 |
| BY.19 | Dolu kepçe ile yürürken zeminden uygun yüksekliğe kaldırır. | E.2.4 | 4.2 | P1 |
| BY.20 | Kepçeyi boşaltırken içerisinde malzeme kalmamasını sağlar. | E.2.5 | 4.2 | P1 |
| BY.21 | Makineyi ayrılmış park alanında düz bir zemine ve emniyetli bir şekilde park eder. | F.1.1 | 5.1 | P1 |
| BY.22 | Kepçe vb. ataşmanları zemine indirir. | F.1.2 | 5.1 | P1 |
| BY.23 | Park freni uygular. | F.1.3 | 5.1 | P1 |
| BY.24 | Motorun soğuması ve turbo şarj devrinin düşmesi için motoru uygun şekilde stop eder. | F.1.4 | 5.1 | P1 |
| BY.25 | Elektrik şalterini kapatır. | F.1.5 | 5.1 | P1 |
| *BY.26 | Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarına uyar. | A.1.7 | 6.1 | P1 |
| *BY.27 | İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır. | A.1.2 | 6.2 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Ulusal Yeterlilik Hazırlama Ekibi ve Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

|  | Adı - Soyadı | Eğitim Bilgileri* (Tarih - Eğitim Kurumu/Bölüm Adı) | Deneyim Bilgileri* (Tarih – İş Yeri – Unvan) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Yalnızca meslekle ilgili olan eğitim/deneyim bilgilerine yer verilecektir.

EK2: Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

EK3: MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

EK 4: MYK Yönetim Kurulu Üyeleri

# Text boxes

KAZICI YÜKLEYİCİ

(BEKO LODER) OPERATÖRÜ

SEVİYE 3

REVİZYON NO: 01

13UY0171-3