GİRİŞ

Kule Vinç Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İNTES tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL STOP BUTONU: Ani tehlike algılandığında çalışmanın en kısa zamanda durdurulması için kullanılan butonu,

ALT BETON BALAST AĞIRLIĞI: Vincin dengede kalması için kullanılan ve vincin kulesinin tabanına şasi üzerine yerleştirilen uygun ölçülü ve ağırlıktaki beton elemanları,

BAĞLAMA SAPANLARI (SAPAN HALATI): Yükün vincin kancasına asılması ya da bağlanması için kullanılan, çelik halat veya polyesterden yapılmış belirli kapasitelerde yük bağlama ve tutma elemanlarını,

BAKIM KARTI: Vincin özellikleri, yapılan periyodik bakımları, arızaları, arızanın kim tarafından nasıl giderildiği gibi kayıtların yapıldığı formlardan oluşmuş kart ya da kartları,

BOM AÇISI: Vinç bomunun vinç kulesine pimlendiği noktadan geçtiği kabul edilen yatay bir doğru ile vinç bomu arasında kalan açıyı,

BOM YATIRMA VE KALDIRMA MESAFESİ: Bomu vincin özelliklerinin ve emniyet sistemlerinin izin verdiği sınırlarda aşağı sınıra yatırıldığında ve yukarı sınıra kaldırıldığında kancanın yataydaki hareket mesafesini,

BUTON: Üzerine basıldığında kontrol sistemindeki istenilen hareketi yaptırılmasına izin vererek çalıştırmaya yarayan kontrol düğmesini,

HALAT: Çelik liflerin sarılmasıyla oluşmuş makine parçasını,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KANCA TAMBUR SARIM DÜZENİ: Kanca halatının tambura sarılma şeklini,

KANCA: Çengel şeklinde kıvrımlı çelik yük tutma elemanını,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KONTROL STANDI: Vinci kumanda edecek araçların üzerinde bulunduğu operatör kabininde bulunan üniteyi,

LİMİT ANAHTARI: Bir hareketi sınırlayıcı mekanik veya elektrikli aracı,

LİMİT RAYI: Yürüyüş limit anahtarını etkileyen rayı,

MAKARA: Halatın yük taşıma doğrultusunu değiştiren daire şeklinde ve halata uygun kanalı bulunan makine elemanını,

MAPA: Halka şeklinde olan ve halkanın açık tarafında bir cıvata ile açık iki uç arası birbirine bağlanan çelik yük tutma ve bağlama elemanını,

RAY BAĞLANTILARI: Rayı birbirine ve bir yere bağlayan bağlantı elemanlarını,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

RÜZGÂR FRENİ: Fren sistemi açılarak vincin rüzgârda serbest dönmesini sağlayan fren mekanizmasını,

SALINIM: Herhangi bir kuvvetin etkisiyle olan, düzenli ve hep aynı konumdaki hareketi,

ŞARYO (ARABA) SİSTEMİ: Vincin bomunda ileri geri hareketi ile vinç kancasının yer değiştirmesini sağlayan ekipmanı,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TRAVERS: Rayın altında raya gelen yükün zemine yayılmasını sağlayan ahşap ya da betondan yapılan yük taşıyıcı elemanı,

VİNÇ ANA ENERJİ ANAHTARI (ŞALTER): Vince gelen elektrik enerjisini açıp kapatan anahtarı,

VİNÇ BAKIM KATALOĞU: Vincin bakım talimatlarının yazılı olduğu kitabı,

VİNÇ BOM AÇI GÖSTERGESİ: Bom açısının kaç derece olduğunu gösteren açı ölçü aletini,

VİNÇ DÖNÜŞ SİSTEMİ: Vince dönüş hareketini yapmasını sağlayan sistemlerin tamamını,

VİNÇ KANCA (KALDIRMA) HALAT TAMBURU: Vinç kanca halatının sarıldığı makine elemanını,

YAĞ VE CİNSLERİ: Makine elemanlarının sürtünmelerini azaltarak rahat ve sessiz çalışmasını sağlayan petrol ürünlerini ve bunların kullanma yerine göre cinslerini,

YAĞLAMA NOKTALARI: Vincin yağlanması istenen ve yağlamanın yapılacağı kısımları,

YÜK: Vincin taşıyıp ilettiği şeylerin tümünü

ifade eder..

| KULE VİNÇ OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) ULUSAL YETERLİLİĞİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİĞİN ADI | Kule Vinç Operatörü |
| 2 | REFERANS KODU |  |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ |  |
| 5 | TÜR |  |
| 6 | KREDİ DEĞERİ |  |
| 7 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO | 00 |
|  | C) REVİZYON TARİHİ | 00 |
| 8 | AMAÇ | Bu yeterlilik Kule Vinç Operatörü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. |
| 9 | YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I |
| 09UMS0014-3 Kule Vinç Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı |
| 10 | YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I |
| 11 | YETERLİLİĞİN YAPISI |
| 11-a) Zorunlu Birimler |
| ……………-3/ A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma ……………-3/A2 Kule Vinçle Çalışma ve Kontrollerini Yapma |
| 11-b) Seçmeli Birimler |
| - |
| 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri |
| Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gereklidir. |
| 12 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| Kule Vinç Operatörü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. |
| 13 | DEĞERLENDİRİCİ ÖLÇÜTLERİ |
| Değerlendiricinin aşağıdaki alternatiflerden en az birini sağlıyor olması gerekmektedir: Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir: Üniversitelerin iş makineleri, makine, otomotiv bölümlerinin herhangi birinden lisans veya ön lisans mezunu olmak ve ilgili alanda eğitim veren kurum ve kuruluşlarda en az üç (3) yıl eğitmen olarak çalışmış olmak. Üniversitelerin iş makineleri, makine, otomotiv bölümlerinin herhangi birinden lisans veya ön lisans mezunu olmak, ilgili alanda en az üç (3) yıl çalışmış olmak. Meslek lisesi mezunu olup Kule vinç operatörü olarak en az yedi (7) yıl süreyle çalışmış olmak Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme değerlendirme ve ölçme değerlendirmede kalite güvencesi konularında eğitim sağlanmalıdır. |
| 14 | BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ | Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. |
| 15 | GÖZETİM SIKLIĞI | - |
| 16 | BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ | 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. |
| 17 | MESLEKTE YATAY ve DİKEY İLERLEME YOLLARI |  |
| 18 | YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR) | Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) |
| 19 | YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK İnşaat Sektör Komitesi |

| REFERANS KODU A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE ÇEVRE KORUMA YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma |
| 2 | REFERANS KODU |  |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ |  |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO |  |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| 09UMS0014-3 Kule Vinç Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |
| Öğrenme Kazanımı 1: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri açıklar. Alt Öğrenme Kazanımları 1.1: Çalışma alanında İSG ile ilgili uygulanması gereken önlemleri açıklar. 1.2: İş sağlığı ve iş güvenliği için kullanması gereken KKD’leri listeler. 1.3: Çalışma alanının güvenlik açısından nasıl kontrol edildiğini açıklar. Öğrenme Kazanımı 2: Çevresel risklerinin azaltılmasına yönelik yapılması gerekenleri açıklar. Alt Öğrenme Kazanımları 2.1: Ortaya çıkan atıkların türlerine göre nasıl toplanması gerektiğini açıklar. 2.2: Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamanın nasıl yapılacağını açıklar. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| (T1) Çoktan seçmeli sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| - |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK İnşaat Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birim için aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip bir programın aday tarafından tamamlanması tavsiye edilir.

Eğitim İçeriği:

- İSG ve acil durum uygulamalrı

  - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat

  - İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçları ve bunların kullanım özellikleri

  - Kişisel koruyucu donanımlar

  - Tehlike ve risk kavramları

1.6. Risk ve tehlike analizi

1.7. Acil durumlar ve acil durumlarda yapılacak işlemler

1.8. Alarm, uyarı işaret ve levhaları

1.9. Yangın ve yangından korunma

- Çevre koruma önlemleri

2.1. Çevre koruma önlemleri

2.2. Çevre ve çevre kirliliği

2.3. Geri dönüşümlü malzemeler ve bu malzemelere yönelik yapılabilecek işlemler

2.4. Tehlikeli ve zararlı atıklar ve bunlara yönelik yapılabilecek işlemler

2.5. Üretimden kaynaklanan çevresel riskler ve uygulanacak önlemleri

- Kalite gereklilikleri

2.1. İşlem dokümantasyonu

2.2. Kalite yönetim sistemi gereklilikleri

2.3. Kayıt tutma

2.4. Hatalı ve arızalı durumlar

2.5. Hata ve arıza saptama yöntemleri

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar. | A.1.1 A.1.4 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar. | A.1.5 A.1.6 | 1.1 | T1 |
| BG.3 | Kazaya sebebiyet verecek davranışları listeler. | A.1.1 A.1.4 | 1.1 | T1 |
| BG.4 | Çalışma alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bulundurulması gerekli olan ekipmanları listeler. | A.1.2 | 1.1 | T1 |
| BG.5 | Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını listeler. | A.1.8 | 1.1 | T1 |
| BG.6 | İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler. | A.1.3 | 1.2 | T1 |
| BG.7 | Çalışacağı alanının İSG açısından güvenlik kontrolünün nasıl yapacağını açıklar. | A.2.1 A.2.2 | 1.3 | T1 |
| BG.8 | Çalışma alanında tehlikeye neden olabilecek durumları listeler. | A.2.1 A.2.2 | 1.3 | T1 |
| BG.9 | Ortaya çıkan atıkların türlerine göre nasıl toplanması gerektiğini açıklar. | A.3.1 | 2.1 | T1 |
| BG.10 | Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamanın nasıl yapılacağını açıklar. | A.3.2 | 2.2 | T1 |

| REFERANS KODU A2 KULE VİNÇLE ÇALIŞMA VE KONTROLLERİNİ YAPMA YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Kule Vinçle Çalışma ve Kontrollerini Yapma |
| 2 | REFERANS KODU |  |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ |  |
| 5 | A) YAYIN TARİHİ |  |
|  | B) REVİZYON NO |  |
|  | C) REVİZYON TARİHİ |  |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| 09UMS0014-3 Kule Vinç Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |
| Öğrenme Kazanımı 1: İş organizasyonu yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: 1.1: İş programını uygular. 1.2: Araç, gereç ve ekipman hazırlığı yapar. 1.3: İş öncesi vincin genel temizliğini yapar. 1.4: Kule vince tırmanır. 1.5: Vinci çalıştırır. Öğrenme Kazanımı 2: Vincin kontrollerini yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: 2.1: Vincin mekanik aksamlarının fiziki kontrollerini yapar. 2.2: Vincin elektrik aksamlarının fiziki kontrollerinin nasıl yapılacağını açıklar. 2.3: Kanca ve taşıma elemanlarının fiziki kontrollerini yapar. 2.4: Vincin fonksiyonel kontrollerini yapar. 2.5: Bakım ve arıza çalışmalarına yardımcı olur. Öğrenme Kazanımı 3: Yükü kaldırma, taşıma ve indirme işlemlerini yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: 3.1: Yükü kaldırma işlemini yapar. 3.2: Yükü taşıma işlemini yapar. 3.3: Yükü indirme işlemini yapar. 3.4: Vinci park konumuna getirir. Öğrenme Kazanımı 4: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alır. Alt Öğrenme Kazanımları: 4.1: Çalışma alanında İSG ile ilgili alınan önlemleri uygular. 4.2: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| (T1) Çoktan seçmeli sınav: A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| (P1) Performans Sınavı: A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden %70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK İnşaat Sektör Komitesi |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birim için aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip bir programın aday tarafından tamamlanması tavsiye edilir.

Eğitim İçeriği:

1.   Elleçleme İşlemlerinde İş Organizasyonu

2.   Haberleşme cihazları kullanımı

3.   Kaldırma Ataşmanları ve Ekipmanları

4.   Kule Vinç Çeşitleri (vb.)

5.   Kule Vinç Güvenlik Sistemleri ve Kontrolleri

6.   Kule Vinç Hareketleri

7.   Kule Vinç Periyodik Bakım ve Kontrolleri

9.   Kule Vinç Tanıtımı ve Kullanımı

11. Kule Vinçle Kaldırma

12. Kule Vinçle Taşıma

13. Kule Vinçlerde Meydana Gelebilecek Arızalar ve Operatör Tarafından Giderilebilecek Onarımlar

14. Sapan Ekipmanları ve Elemanları

15. Sapanlama İşlemi

16. Sapanlama metot ve yöntemleri

17. Uyarı, ikaz ve yönlendirme işaretleri

18. Vinç Bileşenleri - Elemanları

19. Vinç ve Elleçleme Terminolojisi

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

- BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Yapılacak iş ile ilgili olarak yetkiliden/ilgiliden alınması gereken bilgileri açıklar. | B.1.1 B.1.3 B.1.4 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Vinç aksamlarının temizliğinin nasıl yapılacağını açıklar. | B.3.2 | 1.3 | T1 |
| BG.3 | Vince tırmanırken kullanması gereken KKD’leri listeler. | B.4.1 | 1.4 | T1 |
| BG.4 | Vince tırmanırken asansör veya korkuluklu geçişin nasıl kullanılacağını açıklar. | B.4.3 | 1.4 | T1 |
| BG.5 | Vinç konstrüksiyonunun ve yürüyüş raylarının nasıl kontrol edileceğini açıklar. | C.1.2 | 2.1 | T1 |
| BG.6 | Mekanik ikaz tertibatlarının nasıl kontrol edileceğini açıklar. | C.1.7 | 2.1 | T1 |
| BG.7 | Vincin kumanda tertibatı, vinç anahtarı kontrollerini listeler. | C.2.1 | 2.2 | T1 |
| BG.8 | Sınırlama anahtarlarının kontrollerini açıklar | C.2.2 | 2.2 | T1 |
| BG.9 | Seyyar bağlantı hatları, tevzi kablo hatları, izolatörlerin kontrollerini listeler. | C.2.3 | 2.2 | T1 |
| BG.10 | Aydınlatma ve sinyal sistemlerinin kontrollerini listeler. | C.2.4 | 2.2 | T1 |
| BG.11 | Arıza ve aksaklık tespit etmesi halinde yapılması gerekenleri açıklar. | C.5.4 | 2.5 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *BY.1 | Saha personeli (işaretçi, sapancı) ile koordinasyonu sağlayarak çalışır. | B.1.5 | 1.1 | P1 |
| BY.2 | Iletişim araçlarını yanına alarak, telsizin çalışırlığını kontrol eder. | B.2.1 B.2.2 | 1.2 | P1 |
| BY.3 | İşe başlamadan önce vincin kabin içi temizliğini yapar. | B.3.1 | 1.3 | P1 |
| BY.4 | Merdiveni ve dinlenme platformunu kullanarak vince tırmanır. | B.4.2 | 1.4 | P1 |
| BY.5 | Vincin çalışma anahtarını açık konuma getirir. | B.5.1 | 1.5 | P1 |
| *BY.6 | Vinci operatör kabininde ya da operatör standında çalıştırır. | B.5.2 | 1.5 | P1 |
| BY.7 | Vincin kontrol levye, buton ve anahtarlarının boş (nötr) konumda olduğunu kontrol eder. | B.5.3 | 1.5 | P1 |
| BY.8 | Vincin ayakları, kirişleri, kolları ve bom bağlantılarını kontrol eder. | C.1.1 | 2.1 | P1 |
| BY.9 | Merdivenleri, koruyucu muhafazalarını (parmaklıklar, ara kollar, ayak muhafazaları) kontrol eder. | C.1.3 | 2.1 | P1 |
| *BY.10 | Bağlantı pim ve cıvatalarını kontrol eder. | C.1.4 | 2.1 | P1 |
| BY.11 | Tambur ve halat sarımlarını kontrol eder. | C.1.5 | 2.1 | P1 |
| *BY.12 | Tehlikeli bölgeleri belirten bilgi ikaz ve etiketlerini kontrol eder. | C.1.6 | 2.1 | P1 |
| BY.13 | Mekanik aksamlarla ilgili kontroller sonucunda eksiklik tespit etmesi halinde, yetkiliye bildirir. | C.1.8 | 2.1 | P1 |
| *BY.14 | Kanca emniyet mandalını kontrol eder. | C.3.1 | 2.3 | P1 |
| BY.15 | Kanca ve kanca bloğu aşıntı ve eğiklik kontrollerini yapar. | C.3.2 | 2.3 | P1 |
| BY.16 | Taşıma elemanlarını (sapan, tel halat, sepet vb) kontrol eder. | C.3.3 | 2.3 | P1 |
| BY.17 | Taşıma yardımcı elemanlarını (mapa, radansa vb.) kontrol eder. | C.3.4 | 2.3 | P1 |
| BY.18 | Kanca ve taşıma elemanları ile ilgili yaptığı kontroller sonucunda eksiklik tespit etmesi halinde, yetkiliye bildirir. | C.3.5 | 2.3 | P1 |
| BY.19 | Kumanda levyelerinden hareketleri yüksüz olarak kontrol eder (dönüş, şaryo, kanca). | C.4.1 | 2.4 | P1 |
| *BY.20 | Sistemlerin frenlerini kontrol eder. | C.4.2 C.4.3 | 2.4 | P1 |
| BY.21 | Kontrol standındaki tüm gösterge ve ikaz lambalarını kontrol eder. | C.4.4 | 2.4 | P1 |
| BY.22 | Işıklı ve sesli ikazları (korna vb.) kontrol eder. | C.4.5 | 2.4 | P1 |
| BY.23 | Acil stop butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol eder. | C.4.6 | 2.4 | P1 |
| BY.24 | Emniyet sensörlerini kontrol eder. | C.4.7 | 2.4 | P1 |
| BY.25 | Vincin fonksiyonel kotrolleri ile ilgili eksiklik tespit etmesi halinde, yetkiliye bildirir. | C.4.8 | 2.4 | P1 |
| *BY.26 | Yağlama noktalarını (pimler, mafsallar vb) vinç bakım katalogunda belirtilen uygun yağlarla yağlar. | C.5.1 | 2.5 | P1 |
| BY.27 | Sistem yağ seviyelerini (hidrolik vb.) kontrol ederek, eksiklik tespit etmesi halinde yetkiliye bildirir. | C.5.2 | 2.5 | P1 |
| *BY.28 | Kancayı yükün merkezine getirir. | D.1.1 | 3.1 | P1 |
| *BY.29 | Kancanın yüke bağlanmasını bekler. | D.1.2 | 3.1 | P1 |
| *BY.30 | Yükü kaldırmak için komut bekler. | D.1.3 | 3.1 | P1 |
| *BY.31 | Yükü güvenli yüksekliğe kaldırarak sapanlama işleminin doğruluğunu kontrol eder. | D.1.4 | 3.1 | P1 |
| BY.32 | Komutla birlikte kanca kumanda kolundan kaldırma işlemine başlar. | D.1.5 | 3.1 | P1 |
| *BY.33 | Kör noktalarda iletişim araçlarını (telsiz vb.) veya varsa kamerayı kullanarak çalışır. | D.1.6 D.2.4 D.3.4 | 3.1 | P1 |
| BY.34 | Yükü güvenli taşıma yüksekliğine getirir. | D.2.1 | 3.2 | P1 |
| BY.35 | Komutla birlikte şaryo kumanda kolundan yükü ileri veya geri hareket ettirir. | D.2.2 | 3.2 | P1 |
| BY.36 | Komutla birlikte kule dönüş kumanda kolundan yükü sağa veya sola hareket ettirir. | D.2.3 | 3.2 | P1 |
| BY.37 | Yükü indireceği noktada kule dönüş ve şaryonun hareketlerini sonlandırır. | D.3.1 | 3.3 | P1 |
| BY.38 | Komutla birlikte kanca kumanda kolundan indirme işlemini tamamlar. | D.3.2 | 3.3 | P1 |
| BY.39 | Bağlantı elemanlarının yükten sökülmesini bekler. | D.3.3 | 3.3 | P1 |
| *BY.40 | Arabayı kabine en yakın mesafeye getirir. | D.4.1 | 3.4 | P1 |
| *BY.41 | Kancayı en yukarı kaldırır. | D.4.2 | 3.4 | P1 |
| *BY.42 | Rüzgâr frenini serbest konuma getirir. | D.4.3 | 3.4 | P1 |
| BY.43 | Vinç ana enerji anahtarını (şalterini) kapatır. | D.4.4 | 3.4 | P1 |
| BY.44 | Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarına uyarak işlemleri gerçekleştirir.* | A.1.1 A.1.2 A.1.5 | 4.1 | P1 |
| BY.45 | İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, çelik burunlu ayakkabı, reflekli yelek, kulaklık ve benzeri) kullanır.* | A.1.3 B.4.1 | 4.2 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Ulusal Yeterlilik Hazırlama Ekibi ve Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

|  | Adı - Soyadı | Eğitim Bilgileri* (Tarih - Eğitim Kurumu/Bölüm Adı) | Deneyim Bilgileri* (Tarih – İş Yeri – Unvan) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Yalnızca meslekle ilgili olan eğitim/deneyim bilgilerine yer verilecektir.

EK2: Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

EK3: MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

EK 4: MYK Yönetim Kurulu Üyeleri

# Text boxes

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ

SEVİYE 3

REVİZYON NO: 00

REFERANS KODU